## Slide 1
M
팀 교육 자료
Simulink 단위 테스트
수동 작업 매뉴얼
자동화 툴킷 없이 Simulink · Test Manager GUI만으로 CUT 한 개를 제출물까지 가져가는 전체 절차
MATLAB R2025b · Simulink Test · Simulink Coverage 기준
전체 8단계
01
사전 확인
02
Test Harness 생성
03
입력 데이터 준비
04
StopTime · 입력 연결
05
Assessment(verify) 작성
06
Test Case · Iteration
07
실행과 기대값 확정
08
결과 정리 · 제출물
Notes: 자동화 명령을 쓰지 않고 사람이 직접 하는 절차만 다룹니다. 오른쪽 8단계가 이 자료의 목차입니다.

## Slide 2
이 자료의 범위
툴킷이 대신해 주던 일을 사람이 직접 하는 절차를 그대로 적었습니다.
수동 절차를 알아야 하는 이유
✓
자동화가 무엇을 하고 있는지 알아야 그 결과를 검증할 수 있습니다.
✓
툴킷을 쓸 수 없는 환경, CUT 한두 개 작업에는 수작업이 더 빠릅니다.
✓
실행이 중간에 멈췄을 때 사람이 이어받아 마무리해야 합니다.
다룬다
CUT 하나를 기준으로 Harness 생성부터 standalone 제출물까지의 GUI 절차와 단계별 확인 항목
다루지 않는다
툴킷 명령 사용법, 관리 Excel 열 사전, 증분 재실행(checkpoint) 동작
필요한 제품
MATLAB R2025b
필수
Simulink
필수
Simulink Test
필수
Simulink Coverage
커버리지용
Design Verifier
입력 생성용
범위와 전제
2
Notes: 이 자료는 절차서이면서 자동 실행 결과를 검증하는 기준입니다.

## Slide 3
전체 흐름
앞 단계의 산출물을 뒤 단계가 읽습니다. 순서를 바꾸면 그 자리에서 실패합니다.
1
사전 확인
백업 · CUT 경로 · 이름 규칙
2
Test Harness
CUT마다 Harness를 만듭니다
3
입력 데이터
기존 / MAT·SLDV 파일 / 생성
4
Harness 설정
StopTime과 Signal Editor 연결
5
Assessment
step1 → step2의 verify 문장
6
Test Case
Test File · Test Case · Iteration
7
실행 · 기대값
실행하고 기대값을 확정합니다
8
결과 · 제출물
보고서 · 커버리지 · standalone
가장 자주 나는 실수 3단계 입력 준비를 건너뛰거나, 입력을 바꾼 뒤 6단계 Iteration을 다시 만들지 않는 것입니다.
전체 흐름
3
Notes: 이 장을 인쇄해 옆에 두고 작업하면 순서 오류를 줄일 수 있습니다.

## Slide 4
1
사전 확인
모델을 실제로 바꾸기 전에, 되돌릴 수 있는 상태를 만들어 둡니다.
시작 전 체크
✓
모델 · Test File(.mldatx) · 입력 MAT을 백업했는가
✓
열려 있는 모델과 Test File을 전부 저장하고 닫았는가
✓
같은 이름의 모델이 이미 로드되어 있지 않은가
✓
CUT 경로가 실제로 있는 Subsystem을 가리키는가
CUT 경로를 눈으로 확인하십시오
경로가 틀리면 엉뚱한 블록에 Harness를 만듭니다. 뒤 단계는 전부 정상으로 돌기 때문에 끝까지 드러나지 않습니다. Top Model에서 대상 Subsystem을 선택하고 경로를 그대로 복사해 표에 넣으십시오. 기억해서 적지 마십시오.
이런 표를 하나 만들어 둔 다음 시작합니다
번호 | CUT 이름 | CUT 경로 | Harness 이름 | Test Case 이름
1 | Controller | TopModel/Logic/Controller | Controller_Harness | Controller
2 | Monitor | TopModel/Safety/Monitor | Monitor_Harness | Monitor
1단계 · 사전 확인
4
Notes: 백업이 없으면 되돌릴 수 없습니다. 1~5단계는 모델과 Test File을 실제로 저장합니다.

## Slide 5
이름 규칙을 먼저 고정하기
뒤 단계의 모든 파일 이름이 여기서 파생됩니다. 도중에 바꾸면 제출물이 어긋납니다.
대상 | 규칙 | 예
Harness 이름 | 팀에서 정한 고정 서식 | Controller_Harness
Test Case 이름 | CUT과 1:1 | Controller
입력 Scenario | UT_REQ_{CUT 이름}_{번호} | UT_REQ_Controller_001
standalone 모델 | Harness 이름과 같은 파일 이름 | Controller_Harness.slx
CVF · CVT · HTML | UT_REQ_{Test Case 이름}.확장자 | UT_REQ_Controller.cvf
제출 폴더 | {번호}_UT_REQ_{Test Case 이름} | 1_UT_REQ_Controller
규칙이 필요한 이유
Scenario 이름은 Test Case의 Iteration이 가리키는 이름이기도 합니다. 둘이 어긋나면 어떤 입력으로 돌았는지 알 수 없게 됩니다.
공백 주의
블록 이름의 공백은 CUT 경로에 그대로 넣습니다. 반대로 Harness와 Test Case 이름에는 공백을 쓰지 마십시오. 파일 이름이 됩니다.
1단계 · 이름 규칙
5
Notes: 이름 규칙은 팀 단위로 한 번 정해 문서로 남기십시오.

## Slide 6
2
Test Harness 생성
CUT 하나에 Harness 하나를 만듭니다. 모델 컴파일을 포함하므로 수 분이 걸릴 수 있습니다.
CUT 블록 우클릭 ▸ Test Harness ▸ Create for '<CUT 이름>'
1
Top Model을 열고 표에 적은 CUT 블록을 선택합니다.
2
우클릭 메뉴에서 Test Harness 생성을 고릅니다.
3
다음 장의 설정값을 그대로 지정합니다.
4
OK를 누르면 컴파일이 시작됩니다. 끝날 때까지 기다립니다.
5
Harness 창이 열리면 구성 요소를 확인합니다.
만들어지는 구성
Signal
Editor
CUT
복사본
Outport
Test Assessment verify 문장이 들어갈 블록
Harness 창을 열어 이 네 가지가 있는지 확인합니다.
이미 같은 이름의 Harness가 있으면 새로 만들지 말고 그대로 재사용하십시오. 지우고 다시 만들면 손으로 고친 설정이 사라집니다.
2단계 · Test Harness 생성
6
Notes: 생성은 컴파일을 포함합니다. 멈춘 것처럼 보이는 것이 정상입니다.

## Slide 7
2
Harness 생성 대화상자 설정값
이 조합이 뒤 단계의 전제입니다. 하나라도 다르면 4~6단계에서 막힙니다.
항목 | 값 | 이유
Name | 표에 적은 Harness 이름 | standalone 모델 파일 이름이 됩니다
Sources | Signal Editor | 시나리오 여러 개를 Iteration으로 쓰기 위해
Sinks | Outport | verify 대상 출력을 Harness 밖으로 뺍니다
Scheduler | Test Sequence | 실행 순서를 스텝으로 제어합니다
Add separate assessment block | 체크 | verify 문장을 넣을 Test Assessment 블록
Automatically shape inputs | 해제 | 입력 차원을 임의로 바꾸지 않습니다
Save test harness externally | 해제 | Harness를 모델 안에 보관합니다
Rebuild harness on open | 해제 | 열 때마다 손으로 고친 내용이 지워지지 않게
Verification mode | Normal | 일반 시뮬레이션으로 실행합니다
Synchronization mode | Sync on harness open | 라이브러리 링크 CUT의 원본 역전파를 막습니다
라이브러리에 링크된 CUT
Harness를 닫을 때 CUT 복사본이 원본 모델로 되돌아가 반영될 수 있습니다. Sync on harness open으로 만들고, 링크 상태가 바뀐 것을 발견하면 모델을 저장하지 말고 닫으십시오.
2단계 · 생성 설정
7
Notes: Synchronization mode는 라이브러리 링크가 있는 CUT에서 특히 중요합니다.

## Slide 8
2
2단계 확인과 주의
다음 단계로 넘어가도 되는지 여기서 판단합니다.
확인
✓
모델의 CUT 블록에 Harness 배지가 붙었습니다.
✓
Harness 안에 Signal Editor · CUT 복사본 · Outport가 있습니다.
✓
Test Assessment 블록이 별도로 있습니다.
✓
Harness 이름이 표에 적은 이름과 같습니다.
주의
!
이미 있는 Harness는 지우지 말고 재사용합니다.
!
CUT 하나에 수 분 이상 걸립니다. 중간에 끊지 마십시오.
!
Ctrl+C로 멈췄으면 열린 모델의 저장 여부를 먼저 판단합니다.
!
라이브러리 링크 상태가 바뀌었으면 저장하지 않고 닫습니다.
Harness는 원본 모델 안에 저장됩니다
2단계를 끝내면 Top Model 파일 자체가 바뀝니다. 되돌릴 방법은 1단계에서 만든 백업뿐입니다. 여기서 한 번 저장하고, 이후 단계에서 문제가 생기면 이 지점으로 돌아올 수 있게 해 두십시오.
2단계 · 확인
8
Notes: 여기서 한 번 백업 지점을 만들어 두는 것을 권합니다.

## Slide 9
3
입력 데이터 준비: 세 갈래
어디서 입력을 가져올지 먼저 정합니다. 뒤 단계의 작업량이 여기서 갈립니다.
A
기존 입력 그대로
Harness에 이미 있는 입력을 씁니다.
Scenario 이름만 규칙에 맞게 바꿉니다.
가장 빠르고 위험이 적습니다.
입력이 이미 검토되어 있을 때
B
준비된 MAT · SLDV 파일
승인된 입력 파일을 Scenario로 넣습니다.
Harness 인터페이스와 정확히 맞아야 합니다.
같은 입력을 다시 쓸 수 있습니다.
기준 입력 파일이 따로 있을 때
C
Design Verifier로 생성
SLDV 분석으로 입력을 새로 만듭니다.
CUT이 Atomic이어야 합니다.
가장 오래 걸립니다.
쓸 수 있는 입력이 아예 없을 때
어느 갈래든 결과물은 같아야 합니다
Harness의 Signal Editor에 UT_REQ_ 규칙의 Scenario가 들어 있고, Scenario 개수와 각 입력의 마지막 시각(Tmax)을 알고 있는 상태. 4단계는 이 두 값을 씁니다.
3단계 · 입력 데이터
9
Notes: 세 갈래 중 하나를 고르되, 결과 상태는 동일해야 한다는 점을 강조하십시오.

## Slide 10
3
입력 파일로 준비할 때
B·C 갈래의 실제 작업입니다. A 갈래는 이 장을 건너뜁니다.
C Design Verifier로 생성
1
CUT을 Atomic으로 바꿉니다. Block Parameters의 Treat as atomic unit을 체크합니다.
2
Top Model의 Design Verifier 설정을 확인합니다.
3
Apps ▸ Design Verifier ▸ Test Generation ▸ Generate Tests 를 실행합니다.
4
생성된 sldvData를 MAT으로 저장하고 각 TestCase의 종료 시각을 적어 둡니다.
링크된 CUT은 하지 마십시오
라이브러리에 링크된 CUT을 Atomic으로 바꾸면 원본 라이브러리가 훼손됩니다. 이 경우 B 갈래로 진행하십시오.
B MAT 파일이 갖춰야 할 조건
변수가 비어 있지 않은 Simulink.SimulationData.Dataset 이어야 합니다.
Harness의 현재 Scenario와 입력 개수 · 순서 · 이름 · 자료형 · 차원이 모두 같아야 합니다.
신호에 시간 정보가 있어야 합니다. 그것이 종료 시각의 근거입니다.
Scenario를 여러 개 쓸 때는 Scenario끼리도 인터페이스가 같아야 합니다.
% 입력 MAT 안에 이런 변수가 하나 이상 있어야 합니다
ds = Simulink.SimulationData.Dataset;
% 신호 개수·순서·이름·자료형·차원
% = Harness 입력과 완전히 동일
하나라도 다르면 Signal Editor에 넣는 4단계에서 막힙니다.
3단계 · 입력 데이터
10
Notes: B 갈래의 조건은 타협할 수 없습니다. 하나라도 어긋나면 4단계에서 반드시 막힙니다.

## Slide 11
4
Harness StopTime 정하기
입력의 길이와 검증 시점이 여기서 맞춰집니다.
Harness 창 ▸ Modeling ▸ Model Settings ▸ Solver ▸ Stop time
입력 갈래 | StopTime에 넣을 값
A 기존 입력 | 팀이 정한 고정값을 그대로 씁니다
B · C 입력 파일 | 입력 신호의 마지막 시각 중 최댓값(Tmax)을 0.01초 격자로 올림한 값
Tmax는 그 Scenario의 모든 입력 신호 중 가장 늦은 시각입니다.
0.01초 격자로 올려 두면 Assessment의 전이 시점과 기대값을 읽는 시점이 같은 값이 됩니다.
Scenario마다 길이가 다르면 가장 긴 것을 기준으로 잡습니다.
StopTime을 정했으면 Harness를 저장하고 다음 단계로 넘어갑니다.
StopTime이 짧으면 결과가 비어 버립니다
step1에서 step2로 넘어가는 시점보다 StopTime이 짧으면 verify 문장이 한 번도 실행되지 않습니다. 결과는 실패가 아니라 Untested로 남으므로, 통과한 것으로 착각하기 쉽습니다.
어디서 확인하나
Signal Editor에서 각 Scenario의 신호를 열어 마지막 시간 값을 봅니다. SLDV로 만든 입력은 생성 결과의 TestCase마다 종료 시각이 적혀 있습니다. 같은 값을 5단계 전이 조건에도 씁니다.
4단계 · StopTime
11
Notes: Untested는 실패로 보이지 않기 때문에 특히 위험합니다.

## Slide 12
4
Signal Editor에 입력 연결
준비한 입력을 Harness가 실제로 쓰게 만드는 단계입니다.
Harness 창 ▸ Signal Editor 블록 더블클릭
1
준비한 Dataset을 Scenario로 넣습니다. A 갈래는 기존 Scenario를 그대로 씁니다.
2
Scenario 이름을 UT_REQ_{CUT 이름}_001 부터 순서대로 바꿉니다.
3
Save를 눌러 MAT을 저장합니다. 블록의 Filename이 그 파일을 가리켜야 합니다.
4
Harness를 닫고 다시 열어 Active Scenario를 고릅니다.
확인
· 블록 파라미터의 파일 경로가 저장한 MAT인가 · 선택된 Scenario 이름이 UT_REQ_ 로 시작하는가 · Scenario 개수가 의도한 개수와 같은가
연결이 안 될 때
Dataset과 Harness의 입력 구성이 다르다는 뜻입니다. 개수 · 순서 · 이름 · 자료형 · 차원을 하나씩 대조하십시오. 이름이 비슷하다고 연결되지 않습니다.
Scenario 개수를 적어 두십시오
6단계에서 Iteration 개수와 1:1로 맞춰야 합니다. 이 숫자를 모르면 Iteration이 맞는지 판단할 수 없습니다.
4단계 · 입력 연결
12
Notes: Scenario 개수는 6단계에서 바로 필요합니다.

## Slide 13
5
Assessment 스텝 구조
출력이 기대값과 같은지 판정하는 문장을 여기에 적습니다.
Harness 창 ▸ Test Assessment 블록 더블클릭
step1
Action 비움
after(T, sec)
step2
verify 문장
step1은 Action을 비웁니다. 출력이 정해질 때까지 기다리는 스텝입니다.
전이 조건 after(T, sec)의 T가 기대값을 읽는 기준 시점입니다.
step2에만 verify 문장을 넣습니다.
T에 넣을 값
입력 갈래 | T
A 기존 입력 | 0.01초
B · C 입력 파일 | 그 CUT의 Tmax
왜 기다렸다가 판정하나
0초 시점의 출력은 아직 입력이 반영되기 전 값입니다. 한 스텝 기다린 뒤 판정해야 의미 있는 값과 비교할 수 있습니다. 4단계의 StopTime이 이 T보다 커야 step2에 도달합니다.
5단계 · Assessment
13
Notes: step1 → step2 구조는 항상 같습니다. 달라지는 것은 T와 verify 문장입니다.

## Slide 14
5
verify 문장 작성 규칙
어떤 출력을 무엇과 비교할지 정하는 규칙입니다.
출력 신호를 고르는 방법
입력 심볼 목록에서 Signal Editor 입력 개수만큼 건너뜁니다. 그 다음부터가 Harness Outport입니다.
Outport와 심볼은 이름이 아니라 위치(포트 순서)로 대응시킵니다.
이름이 비슷하다고 짝을 지으면 엉뚱한 신호를 검증하게 됩니다.
scalar · 숫자 배열 · Bus · 중첩 Bus를 모두 쓸 수 있습니다.
기대값은 지금 확정하지 않습니다
지금은 일단 0 같은 초기값으로 적어 두고, 7단계에서 실제 실행 결과를 보고 확정합니다.
작성 예
% scalar
verify(A == 0);
% 숫자 배열 — 원소마다 한 줄
verify(A(1) == 0);
verify(A(2) == 0);
% Bus — 요소 이름으로 접근
verify(data(1,1).NAME == 0);
쓸 수 있는 출력이 없을 때
Harness 출력이 하나도 없으면 step2는 비어 있게 됩니다. 오류가 아니며, 이 CUT은 커버리지만 수집합니다.
5단계 · verify
14
Notes: 위치로 대응시킨다는 점이 이 장의 핵심입니다.

## Slide 15
6
Test File과 Test Case 만들기
Harness를 실행할 주체를 Test Manager에 등록합니다.
Apps ▸ Simulink Test ▸ Test Manager
1
New ▸ Test File 을 만들고 {TopModel}.mldatx 로 저장합니다.
2
New ▸ Test Case ▸ Simulation Test 를 추가합니다.
3
이름을 표에 적은 Test Case 이름으로 바꿉니다.
4
System Under Test에서 Model을 Top Model로, Test Harness를 해당 Harness로 지정합니다.
5
Test File을 저장합니다.
확인
· SUT의 Test Harness 칸이 비어 있지 않은가 · Test Case 이름이 표와 같은가 · Test File 이름이 {TopModel}.mldatx 인가
기존 Test File을 덮어쓰지 마십시오
이미 Test Case가 들어 있는 Test File이면, 없는 것만 추가하고 나머지는 건드리지 않습니다. 파일을 새로 만들어 덮으면 다른 사람이 만든 Test Case와 그 설정이 사라집니다.
6단계 · Test Case
15
Notes: Test File은 팀이 공유하는 파일입니다. 덮어쓰기 금지.

## Slide 16
6
Iteration 맞추기
입력 Scenario 하나가 Iteration 하나입니다. 1:1이 아니면 결과를 신뢰할 수 없습니다.
1
Test Case의 Iterations ▸ Table Iterations 를 펼칩니다.
2
Auto Generate에서 Signal Editor Scenario 기준으로 생성합니다.
3
Scenario 개수와 Iteration 개수가 같은지 확인합니다.
4
각 Iteration이 어느 Scenario를 가리키는지 하나씩 확인합니다.
입력을 바꿨다면
입력 MAT이나 Scenario를 바꾼 뒤에는 Iteration을 반드시 다시 만듭니다. 개수가 우연히 같아도 순서가 어긋나 다른 입력으로 판정될 수 있습니다.
이렇게 1:1이어야 합니다
UT_REQ_Controller_001
Iteration 1
UT_REQ_Controller_002
Iteration 2
UT_REQ_Controller_003
Iteration 3
개수뿐 아니라 순서까지 확인하십시오. 여기서 어긋나면 어떤 입력으로 돌았는지 알 수 없습니다.
6단계 · Iteration
16
Notes: 여기서 어긋난 채 실행하면 결과 해석이 전부 무의미해집니다.

## Slide 17
7
커버리지 수집 설정
실행 전에 무엇을 수집할지 정합니다. 필터는 다음 장에서 만듭니다.
Test Manager ▸ Test File 선택 ▸ Coverage Settings
1
Record coverage for System Under Test 를 체크합니다.
2
Coverage Metrics에서 Decision을 체크합니다. 여기에 포함되는 Block Execution이 함께 수집됩니다.
3
필터를 걸지 않은 상태로 먼저 한 번 수집합니다.
먼저 필터 없이 수집하는 이유
무엇을 제외할지 판단하려면 제외하기 전의 결과가 필요합니다. 필터부터 만들면 근거가 남지 않습니다.
커버리지 미달은 실패가 아닙니다
테스트 통과 여부와 커버리지 수치는 별개로 판단합니다. 수치가 낮다고 결과를 실패로 바꾸지 마십시오.
분모가 0일 때
비율을 계산하지 말고 N/A로 적습니다. 0%로 적으면 측정하지 못한 것과 구분되지 않습니다.
합치지 마십시오
checksum이 다른 커버리지는 합치지 않습니다.
7단계 · 커버리지 설정
17
Notes: 커버리지는 판정이 아니라 근거입니다.

## Slide 18
7
Coverage Filter(CVF) 만들기
제외할 범위를 파일로 남깁니다. 실행하는 쪽이 만드는 것이고 준비 단계가 아닙니다.
규칙을 만드는 기준
CUT 자체가 아니라 직속 하위 Subsystem마다 규칙을 만듭니다.
CUT 바깥의 최상위 블록은 따로 제외 규칙을 만듭니다.
Action은 Exclude, 사유(Rationale)는 반드시 채웁니다. 빈 사유는 근거가 남지 않습니다.
규칙 0개도 정상입니다
제외할 것이 없으면 규칙이 없는 CVF가 됩니다. 오류가 아니며, 필터는 실행 방식이나 결과 판정을 바꾸지 않습니다. 커버리지 수치의 분모만 달라집니다.
절차
1
Coverage Filter Editor에서 규칙을 추가합니다.
2
UT_REQ_{Test Case 이름}.cvf 로 저장합니다.
3
Test Manager 실행 설정의 Coverage Filter에 등록합니다.
4
실행이 끝나면 원래 필터 설정으로 되돌립니다.
복원을 잊지 마십시오
임시로 등록한 필터를 그대로 두면 다음 실행과 다른 사람의 결과에도 그 필터가 적용됩니다.
7단계 · Coverage Filter
18
Notes: 사유가 비어 있는 제외는 심사에서 받아들여지지 않습니다.

## Slide 19
7
실행하고 기대값 확정하기
여기서 처음으로 결과가 나옵니다. 그리고 기대값이 바뀔 수 있는 유일한 단계입니다.
1
Harness Outport 신호 로깅을 켭니다. 실제값을 읽어야 합니다.
2
Test Case를 실행합니다.
3
실패한 Iteration에서 기준 시점의 실제값을 확인합니다. (Simulation Data Inspector)
4
verify의 기대값을 그 값으로 고칩니다.
5
다시 실행해 통과를 확인합니다.
전부 A 갈래이고 기대값을 바꿀 필요가 없으면 1회 실행으로 끝냅니다.
실제값을 읽는 기준 시점
입력 갈래 | 기준 시점
A 기존 입력 | 0.01초
B · C 입력 파일 | 그 CUT의 Tmax
5단계의 T와 같은 값입니다
전이 조건, StopTime, 실제값을 읽는 시점이 모두 같은 값을 가리켜야 합니다.
기록하십시오
어떤 verify가 무엇에서 무엇으로 바뀌었는지 남기십시오.
7단계 · 실행
19
Notes: 로깅을 켜지 않으면 실제값을 읽을 수 없어 4번을 할 수 없습니다.

## Slide 20
!
기대값을 바꾼다는 것
기대값을 실제값으로 맞추는 일은 테스트를 통과시키는 일입니다.
1
승인된 기준값은 바꾸지 마십시오
그 경우 고쳐야 하는 것은 기대값이 아니라 모델이나 입력입니다.
2
바꿀 때는 근거를 남기십시오
어떤 verify가 어떻게 바뀌었는지, 그 값이 맞는 이유를 적습니다.
3
배열과 Bus는 한 줄씩 확인
여러 줄이 한꺼번에 바뀌면 의도하지 않은 값이 섞여 들어갑니다.
목적은 실패를 없애는 것이 아니라, 무엇이 맞는 값인지 정하는 것입니다.
7단계 · 기대값
20
Notes: 이 장은 반드시 소리 내어 읽고 넘어가십시오.

## Slide 21
8
결과 정리
실행 결과는 그 MATLAB 세션에서만 살아 있습니다. 파일로 남겨야 나중에 볼 수 있습니다.
1
Results and Artifacts에서 결과를 .mldatx 로 Export합니다.
2
Test Results에서 보고서를 만듭니다. (PDF 또는 HTML)
3
커버리지 보고서는 HTML 한 개가 아니라 폴더 전체를 복사합니다.
4
요약 표에 수치를 옮겨 적습니다.
HTML 한 개만 보내지 마십시오
커버리지 HTML은 같은 폴더의 리소스 파일이 없으면 렌더링이 깨집니다. 받는 쪽에서는 빈 페이지로 보입니다. 폴더 단위로 전달하십시오.
요약 표에 적는 항목
01
번호
02
CUT 이름
03
CUT 경로
04
Test Case 이름
05
Harness 이름
06
Decision 실행 / 전체 / %
07
Execution 실행 / 전체 / %
분모가 0이면 비율 대신 N/A로 적습니다.
8단계 · 결과 정리
21
Notes: 세션을 닫으면 결과 객체는 사라집니다. 먼저 내보내십시오.

## Slide 22
8
standalone 제출물 만들기
받는 쪽에 원본 Top Model이 없어도 열리는 결과물을 만듭니다.
1
원본 Top Model과 Harness를 저장하고 닫습니다. 이름이 충돌합니다.
2
Harness를 독립 모델(.slx)로 내보냅니다. 파일 이름은 Harness 이름과 같게 둡니다.
3
Test File 사본에서 Test Case의 Model을 그 독립 모델로 바꾸고 Harness 지정을 비웁니다.
4
Assessment의 신호 경로를 독립 모델 기준으로 다시 잡고 확인합니다.
5
CVF를 등록하고 한 번만 실행합니다.
6
커버리지 결과에서 CVT와 원본 HTML을 꺼내 폴더에 넣습니다.
CUT 하나의 제출 폴더
1_UT_REQ_Controller/
Controller_Harness.slx
Controller_Harness_Input.mat
UT_REQ_Controller.cvf
UT_REQ_Controller.cvt
UT_REQ_Controller.html
target-manifest.json
없는 파일을 만들지 마십시오
실행하지 못한 대상도 폴더는 만듭니다. 다만 CVT나 HTML이 없으면 없는 대로 남기고, 통과한 것처럼 보이게 채우지 않습니다.
8단계 · 제출물
22
Notes: 독립 모델로 바꾼 뒤 Assessment 경로 재확인이 가장 자주 빠집니다.

## Slide 23
단계별 완료 조건
다음 단계로 넘어가도 되는지 이 표로 판단합니다.
# | 단계 | 끝났다고 볼 수 있는 조건
1 | 사전 확인 | 백업이 있고, CUT 경로가 실제 Subsystem을 가리킨다
2 | Test Harness | CUT에 배지가 붙고, Signal Editor · CUT 복사본 · Outport · Test Assessment가 있다
3 | 입력 데이터 | Scenario 개수와 각 Scenario의 Tmax를 알고 있다
4 | StopTime · 연결 | 선택된 Scenario 이름이 UT_REQ_로 시작하고, StopTime이 T보다 크다
5 | Assessment | step2에 검증할 출력마다 verify 줄이 있다
6 | Test Case | Scenario 개수 = Iteration 개수이고, SUT에 Harness가 지정되어 있다
7 | 실행 | 결과가 Untested가 아니고, 바뀐 기대값이 기록되어 있다
8 | 결과 · 제출물 | 폴더에 모델 · 입력 · CVF · CVT · HTML이 모두 있다
체크리스트
23
Notes: 이 표만 따로 인쇄해 작업 중에 채우도록 하십시오.

## Slide 24
자주 나는 실수
여섯 가지가 대부분입니다. 증상과 대처를 함께 적었습니다.
1
입력 준비를 건너뛴다
뒤 단계가 전부 실패합니다.
대처 3단계부터 다시 합니다.
2
입력을 바꾸고 Iteration을 그대로 둔다
다른 입력으로 판정됩니다.
대처 6단계를 다시 만듭니다.
3
StopTime이 T보다 짧다
verify가 Untested로 남습니다.
대처 4단계에서 StopTime을 올립니다.
4
Outport와 심볼을 이름으로 짝지었다
엉뚱한 신호를 검증합니다.
대처 포트 위치로 다시 대응시킵니다.
5
실행 후 필터를 복원하지 않았다
다음 실행에 설정이 남습니다.
대처 실행 직후 바로 되돌립니다.
6
기대값을 무심코 실제값으로 맞췄다
통과처럼 보이는 실패가 됩니다.
대처 기록을 보고 다시 검토합니다.
자주 나는 실수
24
Notes: 실수 목록은 팀에서 겪은 사례를 계속 추가하십시오.

## Slide 25
수작업의 양, 그리고 다음 단계
CUT 한 개를 끝내기 위해 사람이 해야 하는 일입니다.
8
단계
10
Harness 생성 설정 항목
8
단계별 완료 조건
CUT이 20개면 이 전부를 20번 반복합니다. 입력이나 모델이 바뀌면 처음부터 다시 합니다.
이 절차를 그대로 자동화한 것이 저장소의 툴킷입니다
st_setup
st_pre_validate_targets
st_run_from_harness
st_run_standalone_coverage_pipeline('Action','ALL')
그래도 이 절차를 알고 있어야 합니다. 자동 실행 결과가 맞는지 판단하는 기준이 이 절차이고, 실행이 중간에 멈추면 사람이 이어받아야 합니다.
마무리
25
Notes: 수동 절차는 자동화의 대안이 아니라 검증 기준이라는 점으로 마무리하십시오.